## Slide 1
DMS服务器
超声波
走485连线，建议每条485线带32个管理器，每个管理器满载64个探测器
服务器轮询设备
485转网络（可选）

## Slide 2
DMS服务器
旧红外
走485连线，建议每条485线带32个管理器，每个管理器满载32个探测器
服务器轮询设备
485转网络（可选）

## Slide 3
DMS服务器
新红外
走485连线，建议每条485线带5个管理器，每个管理器40个探测器
设备主动上报数据
485转网络（可选）

## Slide 4
DMS服务器
地磁
建议每条链路5个管理器，最多200个探测器
ZigBee组网
设备主动上报数据
485
4G

## Slide 5
DMS服务器
视频探测器
设备主动上报数据
无限制设备连接数量，设备越多，服务器需要的内存越大（500个 1v3/1v6 设备 需要 2g内存）

## Slide 6
引导屏
DMS服务器
室内屏，服务器轮询设备，走485连线，建议每条485线带32个室内屏
485转网络（可选）
4G屏，18屏，走4G,主动上报数据

## Slide 7
DMS服务器
抓拍枪
走网线，主动上报数据